## Slide 1
Liikennevirasto nopeat kokeilut
  Ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustaminen – Tulokset
  27.10.2017

## Slide 2: Agenda
Tavoite
Lopputulokset
Seuraavaksi

## Slide 3: Tavoite

## Slide 4: Tavoite
” Projektissa toteutetaan kokeilu, joka pyritään tutkimaan ennustemallien toimivuutta ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamiseen. Kokeilun tavoitteena on rakentaa malli, joka ennustaa ruuhkien muodostumista n. 15 – 30 min eteenpäin sekä tunnistaa poikkeustilanteita.
Mallinnusvaiheen tuottaman ennuste arvioidaan ja tarvittaessa ennustetta parannetaan iteratiivisesti. Kokeilussa ei kuitenkaan pyritä täydelliseen ennustetarkkuuteen.”
Keskeiset projektin lopputulokset ovat
Ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustemallit (algoritmit)
Arvio ennustemallien käyttökelpoisuudesta ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamiseen historiadatalla tehtyyn testauksen perusteella
Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta ja suositus mallien käytöstä
Dokumentaatio mallinnuksessa käytetyistä tiedoista ja tiedon käsittelystä mallinnusta varten
Tulosten visualisointi. Visualisointia tarkennetaan projektin aikana.

## Slide 5: Tulokset

## Slide 6: Lopputulokset
Tuotos | Kommentti
Ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustemallit (algoritmit) | 169 LAM pisteen (Pakkala) R-scriptit toimitetaan Pekalle (3 scriptiä). Tarvittaessa myös muiden LAM pisteiden ennustemallit.
Dokumentaatio mallinnuksessa käytetyistä tiedoista ja tiedon käsittelystä mallinnusta varten | Tekninen dokumentti toimitetaan Pekalle
Tulosten visualisointi. Visualisointia tarkennetaan projektin aikana | Viimeisin versio PowerBI visualisoinnista toimitetaan Pekalle
Arvio ennustemallien käyttökelpoisuudesta ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamiseen historiadatalla tehtyyn testauksen perusteella | Käsitellään seuraavassa
Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta ja suositus mallien käytöstä | 

## Slide 7: Arvio ennustemallien käyttökelpoisuudesta ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamiseen. Yhteenveto
Kun ruuhka syntyy täysin ennalta aavistamatta (esim. kolari), nopeuden lasku voidaan ennustaa 15 minuutin viipeellä
Kun ruuhka on täysin säännöllistä (esim. Keimola) sen alku ja loppu voidaan ennustaa 5 minuutin tarkkuudella
Kun ruuhka on epäsäännöllistä (esim. Pakkala) ruuhkautumisen todennäköisyys voidaan ennustaa melko tarkasti.
Nopeusennustetarkkuus heikkenee poikkeustilanteessa, jossa suurinopeuksisella tiellä liikutaan alle 50 km / h nopeuksilla. Kuitenkin muutoksen alku ja loppu tunnistuu
8:00
Aika
Ennuste
Todellinen nopeus
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
80 km / h
60 km / h
60 km / h
Klo 8:05 on ennustettu, että klo 8:20 nopeus on n 60 km/h.
Todellisuudessa nopeus on ollut n 60 km/ h klo 8:15.
Viive 5 min.
75 km / h
60 km / h

## Slide 8: Keimola. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Toistuva (aamu)ruuhka (1/2)
Keimola, Helsinkiin päin
Maanantai 6.3.2017 klo 6-9
Todellinen keskinopeus 95,65 km/h
Esimerkki
Vanha malli
Uusi malli
Ennustettu keskinopeus 95,18 km/h
Ero 0,47 km/h
Ennustettu 95,46 km/h
Ero 0,19 km / h
Todellinen
Todellinen
Ennustettu
Ennustettu

## Slide 9: Keimola. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Toistuva (aamu)ruuhka (2/2)
Keimola, Helsinkiin päin
Perjantai 7.4.2017 klo 6-9
Todellinen keskinopeus 98,01 km/h
Esimerkki
Vanha malli
Uusi malli
Ennustettu keskinopeus 97,17 km/h
Ero 0,85 km/h
Ennustettu 97,38 km/h
Ero 0,63 km/h
Todellinen
Todellinen
Ennustettu
Ennustettu

## Slide 10: Keimola. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Poikkeustilanne (1/2)
Keimola, Helsingistä poispäin, to 22.6.2017, nopeudet tippuu jo n klo 14:30 alkaen (juhannus)
Esimerkki
Todellinen nopeus
Ennustettu
nopeus
Vanha malli
Todellinen nopeus
Uusi malli
Ennustettu
nopeus

## Slide 11: Keimola. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Poikkeustilanne (2/2)
Esimerkki
Keimola, Keskiviikko 22.2.2017 klo 15-24, poispäin Helsingistä
Todellinen keskinopeus 86,05 km/h (ka vastaavaan aikaan ja suuntaan helmikuussa 101,45 km/h)
Vanha malli
Uusi malli
Ennustettu keskinopeus 86,75km/h
Ero -0,75 km/h
Ennustettu keskinopeus 88,8 km/h
Ero -2,75 km/h
Todellinen
Todellinen
Ennustettu
Ennustettu

## Slide 12: Pakkala. Poikkeustilanne aamuruuhkassa – nopea yli 30 km nopeuden pudotus 15 minuutin aikana
LAM 169 PAKKALA SUUNTA2 |  |  |  | 
 | Ruuhkariski | Päiviä | Ruuhkautui | 
 | Ei riskiä | 141 | 0 | 0.0 %
 | Pieni | 147 | 8 | 5.4 %
 | Kohonnut | 52 | 12 | 23.1 %
 | Korkea | 25 | 15 | 60.0 %
Testidata: elokuu 2016 – elokuu 2017, aamu klo 6-8, liikenne kohti Helsinkiä
Tarkastelujakson (365 päivää) aikana oli 141 aamua, joihin malli ennusti hyvin pientä todennäköisyyttä (< 1.6 %) äkilliselle nopeuspudotukselle. Näihin ajankohtiin ei ole tullut yhtään yli 30 km/h nopeuspudotusta
Toisena ääripäänä malli on ennustanut 25 aamuna, että todennäköisyys poikkeukselliselle nopeuden pudotukselle on hyvin suuri (>20 %). Näistä 15 aamuna (60%) tapahtui yli 30 km / h nopeuden pudotus 15 min aikana.
Huom, testidatan perusteella liikennemäärällä ei ole suoraa vaikutusta nopeuden muutoksen todennäköisyyteen. Äkillinen, jyrkkä nopeuden pudotus saattaa esiintyä pienemmillä liikennemäärillä (sään ja muiden liikenteellisten tekijöiden vaikutuksesta)

## Slide 13: Pakkala. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Toistuva (aamu)ruuhka
Pakkala, Helsinkiin päin
Maanantai 6.3.2017 klo 6-9
Todellinen keskinopeus 83,67 km/h
Esimerkki
Vanha malli
Uusi malli
Ennustettu keskinopeus 83,35 km/h
Ero 0,32 km/h
Ennustettu 82,91 km/h
Ero 0,76 km / h
Todellinen
Todellinen
Ennustettu
Ennustettu

## Slide 14: Pakkala. Vertailu käytettyjen mallien toimivuudesta. Poikkeustilanne
Esimerkki
Tiistai 4.4.2017 klo 15-18, Helsinkiin päin
Keskinopeus 73,61 km/h (ka vastaavaan aikaan ja suuntaan huhtikuussa 82,69 km/h), alle 30 km / h nopeuksia
Vanha malli
Uusi malli
Ennustettu keskinopeus 72,21 km/h
Ero 1,4 km/h
Ennustettu keskinopeus 74,03 km/h
Ero -0,42 km/h
Todellinen
Todellinen
Ennustettu
Ennustettu

## Slide 15: Seuraavaksi

## Slide 16: Seuraavaksi
Testaus todellisella reaaliaikaisella datalla?
    Yksi vai usempia LAM pisteitä?

## Slide 17
Kiitos!
www.digia.com